## Slide 1: メカトロ講習
2025/10/30 道川稜平

## Slide 2: 予定
第1週 [全体説明]
⁞ ロボットの組み立て
⁞ スライド作成
第2週 [ロボット素体の発表]
⁞ -------
第3週 [小規模ロボットのCADの書き方]
⁞ CADへの取り込み
第4週 [電子制御システムの構成説明]
⁞ ロボットの設計
⁞ CADへの反映
第5週 [3Dプリンタ講習・設計レビュー]
⁞ 設計の修正
⁞ 部品の3Dプリント
第6週 [ラズパイでのサーボ制御講習]
⁞ ソフトウェア開発
第7週 (12/11 出張につき休み)
⁞ 統合とデバッグ
第8週 [（一旦）完成品の発表会]
⁞
ROS/ROS2講習が出来たらいいなぁ…

## Slide 3: 予定
第1週 [全体説明]
⁞ ロボットの組み立て
⁞ スライド作成
第2週 [ロボット素体の発表]
⁞ -------
第3週 [小規模ロボットのCADの書き方]
⁞ CADへの取り込み
第4週 [電子制御システムの構成説明]
⁞ ロボットの設計
⁞ CADへの反映
第5週 [3Dプリンタ講習・設計レビュー]
⁞ 設計の修正
⁞ 部品の3Dプリント
第6週 [ラズパイでのサーボ制御講習]
⁞ ソフトウェア開発
第7週 (12/11 出張につき休み)
⁞ 統合とデバッグ
第8週 [（一旦）完成品の発表会]
⁞
ROS/ROS2講習が出来たらいいなぁ…

## Slide 4: やること：遠隔操作ロボットの開発 (ほぼラジコン)
ロボットの素体 = 木製3Dパズル UGEARS
バネ・ゴムを動力として駆動
多くの可変機構を搭載
改造
モータ・バッテリ・コンピュータを追加
自律制御や遠隔操作用のプログラムの実装

## Slide 5: ロボット作りのながれ
製造
制御
設計
要求仕様/達成目標
機構設計 メカ部分全般 モータとかはこっちかな
電装設計 電源やセンサなど 電子回路伴うやつ
ソフトウェア設計 制御アーキテクチャや コンピュータ・通信系など
部品の調達 買ったり加工したり
組立て 機械部品を組付けたり配線したり
低レベルの制御 モータコントロールなど
高レベルの制御 センサやサーボの統合

## Slide 6: 第１週の目標：組立て + α
自分で選んだロボットの素体を組立て，バネ・ゴム動力で動かしてみる
  駆動部の機構や設計に注目して組み立てる
ロボットを紹介するスライドを作る
  全体の動作を説明する動画
  可動部の機構を説明する写真・動画
  組立てが難しかった部分・工夫を感じた設計についての写真 … など
  ※ 卒論・修論に乗せたとき小森先生OKが出るような いい感じの写真・動画の撮影を目指してほしい．

## Slide 7: 予定
第1週 [全体説明]
⁞ ロボット素体の組み立て
⁞ スライド作成
第2週 [ロボット素体の発表]
⁞ -------
第3週 [小規模ロボットのCADの書き方]
⁞ CADへの取り込み
第4週 [電子制御システムの構成説明]
⁞ ロボットの設計
⁞ CADへの反映
第5週 [3Dプリンタ講習・設計レビュー]
⁞ 設計の修正
⁞ 部品の3Dプリント
第6週 [ラズパイでのサーボ制御講習]
⁞ ソフトウェア開発
第7週 (12/11 出張につき休み)
⁞ 統合とデバッグ
第8週 [（一旦）完成品の発表会]
⁞
ROS/ROS2講習が出来たらいいなぁ…

## Slide 8: 予定 (改)
第1週 [全体説明]
⁞ ロボット素体の組み立て
⁞ スライド作成
第2週 [ロボット素体の発表・CAD講習]
⁞ CADへの取り込み
第3週 [ラズパイでのサーボ制御講習]
⁞ ロボットの設計(メカ・基板) 第4週 [3Dプリンタ講習・設計レビュー]
⁞ 設計の修正1
⁞ 部品の製造1(3DP・はんだ付け)
第5週 (11/27 遠足なので休み)
⁞ 設計の修正2
⁞ 部品の製造2(3DP・はんだ付け)
第6週 [遠隔操作のためのプログラム講習]
⁞ ソフトウェア開発1
第7週 (12/11 出張につき休み)
⁞ ソフトウェア開発2
⁞ 統合とデバッグ
第8週 [（一旦）完成品の発表会]
ROS/ROS2講習が出来たらいいなぁ…

## Slide 9: 予定 (改)
第1週 [全体説明]
⁞ ロボット素体の組み立て
⁞ スライド作成
第2週 [ロボット素体の発表・CAD講習]
⁞ CADへの取り込み
第3週 [ラズパイでのサーボ制御講習]
⁞ ロボットの設計(メカ・基板) 第4週 [3Dプリンタ講習・設計レビュー]
⁞ 設計の修正1
⁞ 部品の製造1(3DP・はんだ付け)
第5週 (11/27 遠足なので休み)
⁞ 設計の修正2
⁞ 部品の製造2(3DP・はんだ付け)
第6週 [遠隔操作のためのプログラム講習]
⁞ ソフトウェア開発1
第7週 (12/11 出張につき休み)
⁞ ソフトウェア開発2
⁞ 統合とデバッグ
第8週 [（一旦）完成品の発表会]
ROS/ROS2講習が出来たらいいなぁ…

## Slide 10: ロードマップ
ロボット素体の組み立て
CADへの取り込み
ロボットの設計
- メカ部分 - システム構成
部品の製造
- 3Dプリント
- はんだ付け
ソフトウェアの開発
部品の組付け
デバッグと調整
ロボットの完成
CADでロボットを描く時の コツなんかを説明します

## Slide 11: CAD講習
 小規模ロボットのCADの書き方
大規模なメカ ( e.g., ロケット) ほど複雑ではなく 単体のパーツ ( e.g., 治具) で済むほど単純ではない
結論
Inventorの機能を活用する！
- プロジェクト - パラメータ
- 派生
 階層的なデータ構造を作るため
なぜ?

## Slide 12: プロジェクト機能
指定したフォルダに関連データをまとめることが可能
1ロボット = 1プロジェクト

## Slide 13: パラメータ機能
スケッチ内で使う場合

## Slide 14: 派生機能
別のファイル(.ipt, .iam)の情報を 引き継ぐことが可能
パラメータ
平面・軸
も引き継げる
ボディ
スケッチ

## Slide 15: 階層的なデータ構造を作る
良くないデータ構造
アセンブリ
パーツ4
パーツ3
パーツ2
パーツ1
パーツ4
パーツ3
パーツ2
パーツ1
スケッチ・パラメータの派生
良いデータ構造

## Slide 16: 第２週の目標：設計のための下準備
CADへの取り込み
  Inventor でメカトロ講習用のプロジェクトを作成
  Configuration.iptというファイルを作成しロボットの軸関係・寸法を記述する
  Configurationファイルを派生機能で引継ぐことで，各パーツを作成していく
動作がうまくいってないロボットの調整
  難しい場合は他の人に協力を仰ぎましょう
  動き次第，スラックで共有すること
  ※ 各パーツの粒度は大きめでOK．稼働しない部分は一体で作りましょう．

## Slide 17: 予定 (改)
第1週 [全体説明]
⁞ ロボット素体の組み立て
⁞ スライド作成
第2週 [ロボット素体の発表・CAD講習]
⁞ CADへの取り込み
第3週 [ラズパイでのサーボ制御講習]
⁞ ロボットの設計(メカ・基板) 第4週 [3Dプリンタ講習・設計レビュー]
⁞ 設計の修正1
⁞ 部品の製造1(3DP・はんだ付け)
第5週 (11/27 遠足なので休み)
⁞ 設計の修正2
⁞ 部品の製造2(3DP・はんだ付け)
第6週 [遠隔操作のためのプログラム講習]
⁞ ソフトウェア開発1
第7週 (12/11 出張につき休み)
⁞ ソフトウェア開発2
⁞ 統合とデバッグ
第8週 [（一旦）完成品の発表会]
ROS/ROS2講習が出来たらいいなぁ…

## Slide 18: 予定 (改)
第1週 [全体説明]
⁞ ロボット素体の組み立て
⁞ スライド作成
第2週 [ロボット素体の発表・CAD講習]
⁞ CADへの取り込み
第3週 [ラズパイでのサーボ制御講習]
⁞ ロボットの設計(メカ・基板) 第4週 [3Dプリンタ講習・設計レビュー]
⁞ 設計の修正1
⁞ 部品の製造1(3DP・はんだ付け)
第5週 (11/27 遠足なので休み)
⁞ 設計の修正2
⁞ 部品の製造2(3DP・はんだ付け)
第6週 [遠隔操作のためのプログラム講習]
⁞ ソフトウェア開発1
第7週 (12/11 出張につき休み)
⁞ ソフトウェア開発2
⁞ 統合とデバッグ
第8週 [（一旦）完成品の発表会]
ROS/ROS2講習が出来たらいいなぁ…

## Slide 19: ロードマップ
ロボット素体の組み立て
CADへの取り込み
ロボットの設計
- メカ部分 - システム構成
部品の製造
- 3Dプリント
- はんだ付け
ソフトウェアの開発
部品の組付け
デバッグと調整
ロボットの完成
こいつは時間がかかるので 標準構成を用意してます
今ここのへん

## Slide 20: システム構成 v1 (簡易ver)
Onboard Computer (Raspberry Pi 4B)
Battery [5V 5000 mAh]
(Pisugar 3 Plus)
Operate PC (実験室PC)
SSH
無線通信
有線通信
位置制御サーボモータ
(SG90)
5V
PWM
速度制御サーボモータ
(FS90R)
5V
PWM
ロボット作るときはシステム構成を書いておくと後で死ぬほど助かる
5V3A
I2C
PCバッテリとモータ用バッテリを分けてないのが今回のポイント
USB
キーボード
配電基板 or ジャンパ線

## Slide 21
肩ロール関節軸内
Maxon（クローラー駆動）
drive
Encoder
Maxon（クローラー駆動）
drive
Encoder
Motor Drive Unit
Motor x 2
Encoder x 2
Battery (LiPo)
緊急停止スイッチ
Power Unit
Dynamixel Pro（フリッパー）
右前
右後
左前
左後
Ethernet
照明
マグネットセンサ
External Port
IMU
Dynamixel X（俯瞰アーム）
肩1
肩2
肘1
肘2
手首
魚眼カメラ
USB
Battery (24V 100Wh)
ロボット上部
ロボット内部
魚眼カメラ
USB
Dynamixel X（グリッパー）
ヨー
ロール
G右
G左
Robot Body PC
Battery (24V 100Wh)
肩前
肩後
Dynamixel Pro（アーム下部）
USB
USB
RS485
USB-RS485
変換器
TTL
USB-TTL
変換器
RS485
USB-RS485
変換器
USB
熱カメラ
俯瞰カメラ
中央カメラ
CO2センサ
USB
USB
USB
DC-DC (19v) 変換器
DC-DC (20v) 変換器
External Port
DC-DC (12v) 変換器
Dynamixel Pro（アーム上部）
肩
肘
手首
Robot Arm PC
USB hub
DC-DC (12v) 変換器
LiDAR
WiFiルーター
13A
10A
10A
25.5A
10A
10A
10A
10A
3A
10A
2.5A
5A
7.5A
15.5A
20A
39A
USB hub
LiDARスイッチ

## Slide 22: Raspberry Pi 4B
SDカード
GPIO
USB×4
電源(USB-C)
Micro HDMI
General Purpose Input/Output 外部回路と接続可能なコネクタ5V, 3V3, GND, Signal 用などの 種類がある ラズパイの要
OSやデータが保存されるストレージ よく壊れる
基本的に以下のケーブルを指して使う - Micro HDMI で映像出力
- USB×2 でキーボードとマウス
- 電源 にUSB-Cを指して給電
こんなケーブルまみれのロボットいやだよね
SSH接続で遠隔操作
PiSugar2/3 plus
バッテリ搭載
ラズパイ用のバッテリー&充電管理基板 多機能で便利

## Slide 23: システム構成 v1 (簡易ver)
Operate PC (実験室PC)
USB
キーボード
SSH
Battery [5V 5000 mAh]
(Pisugar 3 Plus)
無線通信
有線通信
位置制御サーボモータ
(SG90)
5V
PWM
速度制御サーボモータ
(FS90R)
5V
PWM
5V3A
I2C
配電基板 or ジャンパ線
ロボット作るときはシステム構成を書いておくと後で死ぬほど助かる
Onboard Computer (Raspberry Pi 4B)
PCバッテリとモータ用バッテリを分けてないのが今回のポイント

## Slide 24: ワーク1: ラズパイを起動
実際にケーブル類をさして起動しよう
①SDカード
⑤キーボード
④マウス
②Micro-HDMI
③USB-C給電
Ubuntu 22.04 というOSのデスクトップ版が入っている
Win, Mac に 続く3番手のOS
2022年4月にリリースされたver
ビジュアル的な操作が可能なver
（コマンド操作onlyなサーバー版もある）

## Slide 25: ワーク2: CUI操作への入門
[Zenn] ロボット屋さんのためのUbuntuターミナル超入門 で検索
https://zenn.dev/kimushun1101/articles/ros2-beginners-ubuntu-terminal
まずは基本操作に慣れよう
Ubuntuのデフォルトの ブラウザはFirefox

## Slide 26: システム構成 v1 (簡易ver)
Battery [5V 5000 mAh]
(Pisugar 3 Plus)
無線通信
有線通信
位置制御サーボモータ
(SG90)
5V
PWM
速度制御サーボモータ
(FS90R)
5V
PWM
5V3A
I2C
配電基板 or ジャンパ線
Operate PC (実験室PC)
ロボット作るときはシステム構成を書いておくと後で死ぬほど助かる
USB
キーボード
Onboard Computer (Raspberry Pi 4B)
SSH
PCバッテリとモータ用バッテリを分けてないのが今回のポイント

## Slide 27: ワーク3: SSH接続の確立
exit コマンドで戻ってこれる．
robot@raspi-default:~ $ hostname # 現在のホスト名の確認
raspi-default
robot@raspi-default:~ $ sudo hostnamectl set-hostname {ホスト名}
[sudo] password for robot: # ここにパスワードを入力
robot@raspi-default:~ $ sudo systemctl restart avahi-daemon
ラズパイのターミナル
1. 自分のラズパイ固有の名前を付ける．
ネットワーク上で見える名前 なので学生PCと混ざらんよう raspi-{好きな文字列} にするといいかな．
2. 学生PCからSSH接続を行う
C:\Users\michi> ssh robot@raspi-{ホスト名}.local
robot@raspi-{ホスト名}.local's password: # ここにパスワードを入力
Last login: Tue Nov 11 14:48:58 2025 from fe80::3d99:4055:18e1
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ # この行からラズパイ内部のターミナルに侵入している
自分のWinPCのコマンドプロンプト or PowerShell
これで遠隔操作環境が確立
以後はすべてSSH接続で行う
`{}`で囲まれたところは置き換える

## Slide 28: システム構成 v1 (簡易ver)
無線通信
有線通信
位置制御サーボモータ
(SG90)
5V
PWM
速度制御サーボモータ
(FS90R)
5V
PWM
配電基板 or ジャンパ線
Operate PC (実験室PC)
ロボット作るときはシステム構成を書いておくと後で死ぬほど助かる
USB
キーボード
SSH
Battery [5V 5000 mAh]
(Pisugar 3 Plus)
5V3A
I2C
Onboard Computer (Raspberry Pi 4B)
PCバッテリとモータ用バッテリを分けてないのが今回のポイント

## Slide 29: ワーク4: バッテリの取り付け
公式動画に従って取り付けるだけ
Raspberry Pi を Power off
PiSugar2/3 Plus の電源が off であることを確認する
PiSugar2/3 Plus ボードを Raspberry Pi ボードに固定
PiSugar2/3 Plus の電源を on [2の場合] 2秒以上長押し [3の場合] 短押し -> 長押し
https://docs.pisugar.com/docs/product-wiki/battery/pisugar3/pisugar-3-series

## Slide 30: ワーク5:バッテリ用ソフトのインストール
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ wget https://cdn.pisugar.com/release/pisugar-power-manager.sh
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ bash pisugar-power-manager.sh -c release
自分のWinPCのコマンドプロンプト or PowerShell
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ hostname -I
自分のWinPCのコマンドプロンプト or PowerShell
http://{IPアドレス}:8421/ にアクセスし， 1.で設定したユーザ名 & パスワードを入力すると→が見える
1. ダウンロード(wget …)とインストール(bash …)を行う
ユーザ名: admin (デフォルトのままでいい)
パスワード：1111 (なんでもいい)
3. ブラウザから閲覧
2. 自分のIPアドレスを確認する

## Slide 31: システム構成 v1 (簡易ver)
無線通信
有線通信
位置制御サーボモータ
(SG90)
5V
PWM
速度制御サーボモータ
(FS90R)
5V
PWM
PCバッテリとモータ用バッテリを分けてないのが今回のポイント
配電基板 or ジャンパ線
Operate PC (実験室PC)
ロボット作るときはシステム構成を書いておくと後で死ぬほど助かる
USB
キーボード
SSH
Battery [5V 5000 mAh]
(Pisugar 3 Plus)
5V3A
I2C
Onboard Computer (Raspberry Pi 4B)

## Slide 32: ワーク6: サーボとGPIOを繋ぐ 1/2
ピン番号
ピン番号
機能名
機能名
ソフトウェアで機能割当が可能
- Input: 電圧の High/Low 計測
- Output: 3.3Vの電流供給 - PWM: パルス信号の出力
5V input
（電源として） or 5V output max 1.0A
グラウンド
3.3V output max 50mA
Notes: GPIO（General Purpose Input/Output）：最も基本的な機能であり、ピンをデジタル入力または出力として使用できます。入力として使用すると、ピンの状態（通常は高電圧（'High' または'1'）または低電圧（'Low' または'0'））を読み取ることができます。出力として使用すると、ピンの状態を制御して外部デバイスを駆動することができます。
PWM（Pulse Width Modulation）：デジタル出力を用いてアナログ信号を模倣するためのテクニックです。出力は高（通常は 3.3V または 5V）と低（0V）の間を切り替えますが、'High' 状態と 'Low' 状態が持続する時間（つまりパルスの幅）を変更することで、平均的な出力電圧を制御できます。
SPI（Serial Peripheral Interface）：短距離通信で広く使用される同期式シリアル通信プロトコルです。これは、マスターデバイスと一つまたはそれ以上のスレーブデバイス間のフルデュプレックス通信を可能にします。
I2C（Inter-Integrated Circuit）：I2C もまた、短距離通信に使われる同期式シリアル通信プロトコルです。一つのバス上に多数のスレーブデバイスを接続できるため、接続の複雑さを大幅に減らすことができます。
1-Wire：1-Wireプロトコルは、低速度で小規模なデータ通信に最適であり、特にテンプレチャーセンサーやシリアルメモリなどの単純なデバイスによく使用されます。Raspberry Pi の GPIO ピンは、1-Wire デバイスを直接接続するために設定できます。
Clock Function（GPCLK, General Purpose CLocK）：いくつかの GPIO ピンは、任意の周波数でクロック信号を生成するためのハードウェアクロックジェネレータを内蔵しています。これは GPCLK と呼ばれています。GPIO 4（物理ピン7）は、GPCLK0 としても使用できます。これは、特定の周波数の正確なクロック信号が必要な回路やデバイスに利用できます。
UART（(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter）：非同期式シリアル通信を可能にするためのハードウェアデバイスまたはチップです。この通信は、パソコンやマイクロコントローラが他のデバイスやコンピュータと通信するための主要な手段でした。
I2S（Inter-IC Sound）：デジタルオーディオデバイス間の通信に使用されるシリアルバスインターフェースです。I2S は、左と右のオーディオチャンネル用のデータライン、クロック信号、およびフレーム同期信号の3つの線を使用します。I2S は、デジタルオーディオデータの送受信に特化しており、Raspberry Pi では外部オーディオデバイスとの高品質なオーディオ通信に利用できます。
I2C ID EEPROM：I2C バス上の特別なデバイスで、ハードウェア情報を保存しています。これにより、Raspberry Pi は接続されたデバイスの種類や機能を自動的に認識することができます。Raspberry Pi の HAT（Hardware Attached on Top）という拡張ボードは、ID EEPROM を使用して自動的に設定を行うように設計されています。

## Slide 33: ワーク6: サーボとGPIOを繋ぐ 2/2
SG90
FS90R
黒を GND へ
赤を 5V output へ
橙を GPIO 18 へ
黒を GND へ
赤を 5V output へ
橙を GPIO 12 へ
Notes: GPIO（General Purpose Input/Output）：最も基本的な機能であり、ピンをデジタル入力または出力として使用できます。入力として使用すると、ピンの状態（通常は高電圧（'High' または'1'）または低電圧（'Low' または'0'））を読み取ることができます。出力として使用すると、ピンの状態を制御して外部デバイスを駆動することができます。
PWM（Pulse Width Modulation）：デジタル出力を用いてアナログ信号を模倣するためのテクニックです。出力は高（通常は 3.3V または 5V）と低（0V）の間を切り替えますが、'High' 状態と 'Low' 状態が持続する時間（つまりパルスの幅）を変更することで、平均的な出力電圧を制御できます。
SPI（Serial Peripheral Interface）：短距離通信で広く使用される同期式シリアル通信プロトコルです。これは、マスターデバイスと一つまたはそれ以上のスレーブデバイス間のフルデュプレックス通信を可能にします。
I2C（Inter-Integrated Circuit）：I2C もまた、短距離通信に使われる同期式シリアル通信プロトコルです。一つのバス上に多数のスレーブデバイスを接続できるため、接続の複雑さを大幅に減らすことができます。
1-Wire：1-Wireプロトコルは、低速度で小規模なデータ通信に最適であり、特にテンプレチャーセンサーやシリアルメモリなどの単純なデバイスによく使用されます。Raspberry Pi の GPIO ピンは、1-Wire デバイスを直接接続するために設定できます。
Clock Function（GPCLK, General Purpose CLocK）：いくつかの GPIO ピンは、任意の周波数でクロック信号を生成するためのハードウェアクロックジェネレータを内蔵しています。これは GPCLK と呼ばれています。GPIO 4（物理ピン7）は、GPCLK0 としても使用できます。これは、特定の周波数の正確なクロック信号が必要な回路やデバイスに利用できます。
UART（(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter）：非同期式シリアル通信を可能にするためのハードウェアデバイスまたはチップです。この通信は、パソコンやマイクロコントローラが他のデバイスやコンピュータと通信するための主要な手段でした。
I2S（Inter-IC Sound）：デジタルオーディオデバイス間の通信に使用されるシリアルバスインターフェースです。I2S は、左と右のオーディオチャンネル用のデータライン、クロック信号、およびフレーム同期信号の3つの線を使用します。I2S は、デジタルオーディオデータの送受信に特化しており、Raspberry Pi では外部オーディオデバイスとの高品質なオーディオ通信に利用できます。
I2C ID EEPROM：I2C バス上の特別なデバイスで、ハードウェア情報を保存しています。これにより、Raspberry Pi は接続されたデバイスの種類や機能を自動的に認識することができます。Raspberry Pi の HAT（Hardware Attached on Top）という拡張ボードは、ID EEPROM を使用して自動的に設定を行うように設計されています。

## Slide 34: ワーク7: GPIOを遠隔で制御 1/3
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ sudo apt update
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ sudo apt install python-setuptools python3-setuptools build-essential
自分のWinPCのコマンドプロンプト or PowerShell
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ wget https://github.com/joan2937/pigpio/archive/master.zip
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ unzip master.zip
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ cd pigpio-master
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ make
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ sudo make install
自分のWinPCのコマンドプロンプト or PowerShell
1. ソフトをインストールするために準備する
2. GPIO制御ソフト “pigpio“ をインストールする

## Slide 35: ワーク7: GPIOを遠隔で制御 2/3
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ sudo nano /lib/systemd/system/pigpiod.service
自分のWinPCのコマンドプロンプト or PowerShell
[Unit]
Description=Daemon required to control GPIO pins via pigpio
[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/pigpiod
ExecStop=/bin/systemctl kill -s SIGKILL pigpiod
Type=forking
[Install]
WantedBy=multi-user.target
ターミナルで利用できるエディタ Nano が立ち上がっている状態
Ctrl + C で貼り付け
Ctrl + S で保存
Ctrl + X で閉じる
pigpio を起動するための設定ファイルの作成

## Slide 36: ワーク7: GPIOを遠隔で制御 3/3
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ pigs SERVO 12 1550
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ pigs SERVO 18 900
自分のWinPCのコマンドプロンプト or PowerShell
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ sudo systemctl enable pigpiod
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ sudo systemctl start pigpiod
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ pgrep –a pigpiod
4442 /usr/local/bin/pigpiod # 数字＋文字列が表示されれば成功
自分のWinPCのコマンドプロンプト or PowerShell
1. pigpio を永続的に起動する
2. コマンドを利用してPWMパルスを生成し，サーボを動かす
pigs SERVO {GPIO番号} {パルス幅[μs]} という構文で指定パルス幅のPWM信号を生成できる
※ GPIO番号 ≠ ピン番号なので注意
パルス幅
20 ms

## Slide 37: 第3週の目標：
SG90, FS90Rの仕様を理解する
  全ての電子部品には“データシート”が存在する．探し出して読んでみる．
  必要な電圧は？最大電流は？制御信号は？
VScodeからSSH接続を行う
  「VScode SSH」 とかで検索してみよう．そんなに難しいことはない．
CADへの取り込み完了
電装・メカの設計検討
  ラズパイ・バッテリ・サーボをCADに落とし込み，配置を検討する

## Slide 38: 予定 (改)
第1週 [全体説明]
⁞ ロボット素体の組み立て
⁞ スライド作成
第2週 [ロボット素体の発表・CAD講習]
⁞ CADへの取り込み
第3週 [ラズパイでのサーボ制御講習]
⁞ ロボットの設計(メカ・基板) 第4週 [3Dプリンタ講習・設計レビュー]
⁞ 設計の修正1
⁞ 部品の製造1(3DP・はんだ付け)
第5週 (11/27 遠足なので休み)
⁞ 設計の修正2
⁞ 部品の製造2(3DP・はんだ付け)
第6週 [遠隔操作のためのプログラム講習]
⁞ ソフトウェア開発1
第7週 (12/11 出張につき休み)
⁞ ソフトウェア開発2
⁞ 統合とデバッグ
第8週 [（一旦）完成品の発表会]
ROS/ROS2講習が出来たらいいなぁ…

## Slide 39: 予定 (改)
第1週 [全体説明]
⁞ ロボット素体の組み立て
⁞ スライド作成
第2週 [ロボット素体の発表・CAD講習]
⁞ CADへの取り込み
第3週 [ラズパイでのサーボ制御講習]
⁞ ロボットの設計(メカ・基板) 第4週 [3Dプリンタ講習・設計レビュー]
⁞ 設計の修正1
⁞ 部品の製造1(3DP・はんだ付け)
第5週 (11/27 遠足なので休み)
⁞ 設計の修正2
⁞ 部品の製造2(3DP・はんだ付け)
第6週 [遠隔操作のためのプログラム講習]
⁞ ソフトウェア開発1
第7週 (12/11 出張につき休み)
⁞ ソフトウェア開発2
⁞ 統合とデバッグ
第8週 [（一旦）完成品の発表会]
ROS/ROS2講習が出来たらいいなぁ…

## Slide 40: ロードマップ
ロボット素体の組み立て
CADへの取り込み
ロボットの設計
- メカ部分 - システム構成
部品の製造
- 3Dプリント
- はんだ付け
ソフトウェアの開発
部品の組付け
デバッグと調整
ロボットの完成
メカや基板を自在に作れる ようになりましょう
今ここのへん…？

## Slide 41: 3Dプリンター
Bambu Lab X1C
- 4色同時印刷可能！
- 誰でも簡単に使える！
~.gz
Gコード
無線で データ送信
3Dモデルのエクスポート
~.stl ~.stp
いろんな形式
スライサー

## Slide 42: ワーク1: スライサーのインストール
1. Bambu Studio をダウンロード
2. インストーラを起動 Cドライブ直下ではなく 自分のユーザーディレクトリへの インストールを推奨します．
3. 起動してサインイン
メールアドレス: mechanism.motion.engineering@gmail.com
パスワード：”いつもの” + “@&”

## Slide 43: ワーク2: 3Dモデルのエクスポート

## Slide 44: 素材の比較
PLA white
PTEG grey
PPA-CF
強い！硬い！
最強！高い！
- 標準的なフィラメント
- (比較的)硬くてもろい
- 安価で印刷が容易
- 高温に強い
- (比較的)強度が高い
- 安価かつ高強度

## Slide 45: ワーク3: テスト印刷

## Slide 46: システム構成 v1 (簡易ver)
無線通信
有線通信
位置制御サーボモータ
(SG90)
5V
PWM
速度制御サーボモータ
(FS90R)
5V
PWM
PCバッテリとモータ用バッテリを分けてないのが今回のポイント
配電基板 or ジャンパ線
Operate PC (実験室PC)
ロボット作るときはシステム構成を書いておくと後で死ぬほど助かる
USB
キーボード
SSH
Battery [5V 5000 mAh]
(Pisugar 3 Plus)
5V3A
I2C
Onboard Computer (Raspberry Pi 4B)

## Slide 47: ラズパイ用のユニバーサル基板

## Slide 48: 参考
SG90
FS90R
黒を GND へ
赤を 5V output へ
橙を GPIO 18 へ
黒を GND へ
赤を 5V output へ
橙を GPIO 12 へ
Notes: GPIO（General Purpose Input/Output）：最も基本的な機能であり、ピンをデジタル入力または出力として使用できます。入力として使用すると、ピンの状態（通常は高電圧（'High' または'1'）または低電圧（'Low' または'0'））を読み取ることができます。出力として使用すると、ピンの状態を制御して外部デバイスを駆動することができます。
PWM（Pulse Width Modulation）：デジタル出力を用いてアナログ信号を模倣するためのテクニックです。出力は高（通常は 3.3V または 5V）と低（0V）の間を切り替えますが、'High' 状態と 'Low' 状態が持続する時間（つまりパルスの幅）を変更することで、平均的な出力電圧を制御できます。
SPI（Serial Peripheral Interface）：短距離通信で広く使用される同期式シリアル通信プロトコルです。これは、マスターデバイスと一つまたはそれ以上のスレーブデバイス間のフルデュプレックス通信を可能にします。
I2C（Inter-Integrated Circuit）：I2C もまた、短距離通信に使われる同期式シリアル通信プロトコルです。一つのバス上に多数のスレーブデバイスを接続できるため、接続の複雑さを大幅に減らすことができます。
1-Wire：1-Wireプロトコルは、低速度で小規模なデータ通信に最適であり、特にテンプレチャーセンサーやシリアルメモリなどの単純なデバイスによく使用されます。Raspberry Pi の GPIO ピンは、1-Wire デバイスを直接接続するために設定できます。
Clock Function（GPCLK, General Purpose CLocK）：いくつかの GPIO ピンは、任意の周波数でクロック信号を生成するためのハードウェアクロックジェネレータを内蔵しています。これは GPCLK と呼ばれています。GPIO 4（物理ピン7）は、GPCLK0 としても使用できます。これは、特定の周波数の正確なクロック信号が必要な回路やデバイスに利用できます。
UART（(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter）：非同期式シリアル通信を可能にするためのハードウェアデバイスまたはチップです。この通信は、パソコンやマイクロコントローラが他のデバイスやコンピュータと通信するための主要な手段でした。
I2S（Inter-IC Sound）：デジタルオーディオデバイス間の通信に使用されるシリアルバスインターフェースです。I2S は、左と右のオーディオチャンネル用のデータライン、クロック信号、およびフレーム同期信号の3つの線を使用します。I2S は、デジタルオーディオデータの送受信に特化しており、Raspberry Pi では外部オーディオデバイスとの高品質なオーディオ通信に利用できます。
I2C ID EEPROM：I2C バス上の特別なデバイスで、ハードウェア情報を保存しています。これにより、Raspberry Pi は接続されたデバイスの種類や機能を自動的に認識することができます。Raspberry Pi の HAT（Hardware Attached on Top）という拡張ボードは、ID EEPROM を使用して自動的に設定を行うように設計されています。

## Slide 49: 第4週の目標：
基板を作る
CADを描く
印刷する

## Slide 50: 予定 (改)
第1週 [全体説明]
⁞ ロボット素体の組み立て
⁞ スライド作成
第2週 [ロボット素体の発表・CAD講習]
⁞ CADへの取り込み
第3週 [ラズパイでのサーボ制御講習]
⁞ ロボットの設計(メカ・基板) 第4週 [3Dプリンタ講習・設計レビュー]
⁞ 設計の修正1
⁞ 部品の製造1(3DP・はんだ付け)
第5週 (11/27 遠足なので休み)
⁞ 設計の修正2
⁞ 部品の製造2(3DP・はんだ付け)
第6週 [遠隔操作のためのプログラム講習]
⁞ ソフトウェア開発1
第7週 (12/11 出張につき休み)
⁞ ソフトウェア開発2
⁞ 統合とデバッグ
第8週 [（一旦）完成品の発表会]
ROS/ROS2講習が出来たらいいなぁ…

## Slide 51: 予定 (改)
第1週 [全体説明]
⁞ ロボット素体の組み立て
⁞ スライド作成
第2週 [ロボット素体の発表・CAD講習]
⁞ CADへの取り込み
第3週 [ラズパイでのサーボ制御講習]
⁞ ロボットの設計(メカ・基板) 第4週 [3Dプリンタ講習・設計レビュー]
⁞ 設計の修正1
⁞ 部品の製造1(3DP・はんだ付け)
第5週 (11/27 遠足なので休み)
⁞ 設計の修正2
⁞ 部品の製造2(3DP・はんだ付け)
第6週 [遠隔操作のためのプログラム講習]
⁞ ソフトウェア開発1
第7週 (12/11 出張につき休み)
⁞ ソフトウェア開発2
⁞ 統合とデバッグ
第8週 [（一旦）完成品の発表会]
ROS/ROS2講習が出来たらいいなぁ…

## Slide 52: ロードマップ
ロボット素体の組み立て
CADへの取り込み
ロボットの設計
- メカ部分 - システム構成
部品の製造
- 3Dプリント
- はんだ付け
ソフトウェアの開発
部品の組付け
デバッグと調整
ロボットの完成
Python で動作ソフトを 書きましょう
今ここのへん…？
！修正！

## Slide 53: プログラミングのための環境構築
まずは環境構築
- バッテリのカスタムボタンにSSHの再起動を仕込む
- VScode で SSH 先のフォルダを開く
- SSH先毎にカラーテーマを変える
- 作業フォルダをGitで管理する
- uv を使ってpython環境を構築する
- uv を使ったpythonの開発
- 作業環境にpigpioを移動
Inventorのプロジェクトみたいなもの

## Slide 54: バッテリのカスタムボタンにSSHの再起動を仕込む
バッテリのボタンを押すだけで
SSH接続できるようになる…はず．

## Slide 55: VScode で SSH 先のフォルダを開く
まずは環境構築
VScode上でSSH接続を行う利点の一つ
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ mkdir robot_controller
自分のWinPCのコマンドプロンプト or PowerShell

## Slide 56: SSH先毎にカラーテーマを変える
外部PCにつないでいるのか or ローカルPCなのか一目でわかるように色を変えるべき．色は何でもいい

## Slide 57: 作業フォルダをGitで管理する

## Slide 58: uv を使ってpython環境を構築する
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ source $HOME/.local/bin/env
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ echo 'eval "$(uv generate-shell-completion bash)"' >> ~/.bashrc
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ source ~/.bashrc
自分のWinPCのコマンドプロンプト or PowerShell
uv のインストール
uv による環境の初期化
robot@raspi-{ホスト名}:~ $ cd robot_controller
robot@raspi-{ホスト名}:~/robot_controller $ uv init
自分のWinPCのコマンドプロンプト or PowerShell

## Slide 59: uv を使った python の開発
robot@raspi-{ホスト名}:~/robot_controller $ uv add numpy
自分のWinPCのコマンドプロンプト or PowerShell
robot@raspi-{ホスト名}:~/robot_controller $ uv run main.py
自分のWinPCのコマンドプロンプト or PowerShell
robot@raspi-{ホスト名}:~/robot_controller $ uv remove numpy
自分のWinPCのコマンドプロンプト or PowerShell
スクリプトの実行
パッケージの追加と削除
uv python で検索すれば だいたい出てくる

## Slide 60: 作業環境にpigpioを移動
robot@raspi-{ホスト名}:~/robot_controller $ cp {your_pigpig_installed_path}/pigpio.py ./
自分のWinPCのコマンドプロンプト or PowerShell

## Slide 61: 第4週の目標：
基板を作る
CADを描く
印刷する
プログラムを書く

## Slide 62: 予定 (改)
第1週 [全体説明]
⁞ ロボット素体の組み立て
⁞ スライド作成
第2週 [ロボット素体の発表・CAD講習]
⁞ CADへの取り込み
第3週 [ラズパイでのサーボ制御講習]
⁞ ロボットの設計(メカ・基板) 第4週 [3Dプリンタ講習・設計レビュー]
⁞ 設計の修正1
⁞ 部品の製造1(3DP・はんだ付け)
第5週 (11/27 遠足なので休み)
⁞ 設計の修正2
⁞ 部品の製造2(3DP・はんだ付け)
第6週 [遠隔操作のためのプログラム講習]
⁞ ソフトウェア開発1
第7週 (12/11 出張につき休み)
⁞ ソフトウェア開発2
⁞ 統合とデバッグ
第8週 [（一旦）完成品の発表会]
ROS/ROS2講習が出来たらいいなぁ…